# Elektrický obvod

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Příklad schématu elektrického obvodu

Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např. odporů, kondenzátorů, cívek, tranzistorů, diod a spínačů. Tyto prvky vytváří vodivou cestu a splňují funkce, které jsou od obvodu požadovány, např. zesilování signálu, vytváření oscilací apod. Může být nepatrný jako integrovaný obvod, nebo může zahrnovat celou elektrickou síť. Obvod může sestávat 
z jednotlivých prvků nebo celých integrovaných obvodů.
Pokud je vodivá dráha tvořená elektrickým obvodem uzavřená, pak se hovoří o uzavřeném elektrickém obvodu. Je-li vodivá dráha obvodu přerušena, např. otevřeným spínačem, pak se mluví o otevřeném elektrickém obvodu.

Obsah 1 Základní části elektrického obvodu 2 Základní zákony 3 Prvky elektrických obvodů 4 Dělení elektrických obvodů 5 Související články

## Základní části elektrického obvodu

Běžný elektrický obvod lze obvykle rozdělit na následující části:

- elektrický zdroj (též zdroj elektrického proudu, zdroj elektrického napětí nebo zdroj elektrické energie)

- vypínač

- elektrický spotřebič

Jednotlivé součásti, ze kterých se skládá elektrický obvod bývají propojeny pomocí vodičů. Typickým příkladem jednoduchého elektrického obvodu může být baterie (elektrický zdroj), 2 dráty (vodiče), tlačítko (vypínač) a žárovka (spotřebič). Ve většině případů je situace mnohem komplikovanější, protože běžný spotřebič se může skládat z desítek, stovek nebo tisíců součástek, z nichž mnohé mohou uvnitř realizovat komplikovaná zapojení skládající se ze stovek, tisíců nebo i milionů prvků. Elektrický obvod rovněž často obsahuje více zdrojů (např. bateriové spotřebiče připojitelné na síť) a více vypínačů pro odpojování a přepojování různých funkčních celků.

## Základní zákony

- Kirchhoffovy zákony:

  - 1. Součet všech proudů vstupujících do uzlu nebo součástky je roven součtu všech proudů vystupujících z uzlu nebo součástky (tj. proud se nikde nehromadí)

  - 2. Orientovaný součet všech napětí ve smyčce je nulový.

- Ohmův zákon: napětí na odporu je součinem jeho hodnoty a proudu, který skrze něj protéká.

- Theveninova věta: jakékoli propojení napěťových zdrojů a rezistorů s dvěma vývody je elektricky ekvivalentní ideálnímu napěťovému zdroji zapojenému sériově s jediným rezistorem.

## Prvky elektrických obvodů

Pro zakreslení elektrického obvodu slouží schémata, ve kterých má každá část, tzn. každý elektrotechnický prvek, svou značku:

- elektrický zdroj

- baterie

- vodiče

- spínač

- tlačítko

- žárovka

- dioda

- tranzistor

- kondenzátor

- ampérmetr

- tyristor

- LED dioda.

## Dělení elektrických obvodů

Z hlediska rychlosti změn signálu - frekvence f [Hz] - dělíme obvody následovně:

- odporové

- obecné

- s rozprostřenými parametry.

Z hlediska velikosti signálu pak na dva typy:

- lineární

- nelineární.

# Elektrický zdroj

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Elektrický zdroj (též zdroj elektrického napětí nebo zdroj elektrického proudu) je zařízení, které přeměňuje jiný druh energie na elektrickou energii.

Obsah 1 Elektromotorické napětí 2 Druhy zdrojů 3 Výkon elektrického zdroje 4 Porovnání zdrojů 5 Elektrický zdroj v obvodu 5.1 Elektrotechnická značka 5.2 Vnitřní odpor 5.3 Sériové zapojení zdrojů 5.4 Paralelní zapojení zdrojů 6 Literatura 7 Související články

## Elektromotorické napětí

Charakteristickou vlastností elektrického zdroje je elektromotorické napětí, což je elektrická energie přepočtená na jednotkový elektrický náboj, kterou je schopen zdroj dodávat. Tato energie vzniká z neelektrické práce přesouváním částic s elektrickým nábojem (elektronů, iontů) uvnitř zdroje proti směru vnitřního elektrického pole. Na pólech zdroje se vytváří odlišný elektrický potenciál, jehož rozdíl tvoří elektromotorické napětí.

## Druhy zdrojů

- chemické zdroje (galvanické články)

  - Jednorázové (po spotřebování energie se nedá napětí obnovit – též zvané primární články) - Voltův článek, salmiakový článek (Leclancheův článek), alkalický článek

  - Dobíjitelné (po spotřebování energie se dají opětovně nabít – též zvané akumulátory nebo řídčeji sekundární články) - olověný akumulátor, alkalický akumulátor

  - palivové články

- mechanické zdroje (generátory) - dynamo, alternátor

- tepelné zdroje - termočlánek (termoelektrický článek)

- fotoelektrické zdroje - Fotovoltaický článek (sluneční článek)

- fyziologické zdroje - elektroplaxy rejnoka, paúhoře

## Výkon elektrického zdroje

Elektrický zdroj vykonává v elektrickém obvodu elektrickou práci. Velikost této práce za jednotku času je elektrický výkon zdroje.

Podle výkonu lze rozdělit elektrické zdroje na tvrdé zdroje, které jsou schopny v krátkém čase dodat velké množství energie bez poklesu napětí, a měkké zdroje, které dodávají elektrickou energii pomaleji.

Mezi tvrdé zdroje patří např. akumulátor. Mezi měkké zdroje patří např. alkalické články, termoelektrické a fotovoltaické články. U generátorů záleží na jejich stavbě a velikosti.

## Porovnání zdrojů

| název zdroje | elektromotorické napětí | typické použití |
| --- | --- | --- |
| salmiakový článek | 1,5 V | obyčejné baterie |
| alkalický článek | 1,5 V | kvalitnější baterie |
| olověný akumulátor | 12,2 V +) | automobil |
| Li-Ion | 3,7 V | mobilní telefon |
| malý alternátor | 6,0 V | jízdní kolo |
| velký generátor | 20 000 V | elektrárna |
| termočlánek Fe-konstantan | 0,002 V ++) | doplňkový zdroj |
| fotoelektrický článek | 0,5 V | družice |

+) 6článků v sériovém zapojení
++) při rozdílu teplot 40 °C

## Elektrický zdroj v obvodu

Po připojení zdroje do uzavřeného elektrického obvodu začne obvodem procházet elektrický proud. Na rozdíl od elektromotorického napětí však proud kromě zdroje závisí také na dalších parametrech obvodu.

### Elektrotechnická značka

Jestliže záleží na polaritě zdroje, pak se ve značce u jednotlivých pólů vyznačí + a −. Nezáleží-li na polaritě, není nutno + a − vyznačovat.

### Vnitřní odpor

Protéká-li elektrický proud obvodem, protéká také elektrickým zdrojem. Ideální zdroj neklade proudu žádný odpor, jeho vnitřní odpor je nulový a svorkové napětí (napětí na svorkách zdroje) má vždy stejnou velikost jako elektromotorické napětí. U reálných zdrojů se projevuje jejich vnitřní odpor a napětí na svorkách zatíženého zdroje je menší než elektromotorické napětí.

Výpočet svorkového napětí U zdroje (napětí zatíženého zdroje) s elektromotorickým napětím Ue (napětí nezatíženého zdroje), je-li vnitřní odpor zdroje Ri a obvodem protéká proud I:

U = Ue - Ri.I

### Sériové zapojení zdrojů

Sériové zapojení dvou a více zdrojů má za následek zvýšení celkového elektromotorického napětí:

Ue = Ue1 + Ue2 + ...

Větším elektromotorickým napětí se dosáhne zvětšení výkonu zdroje, nevýhodou je zvětšení celkového vnitřního odporu (Ri = Ri1 + Ri2 + …).

Sériové zapojení zdrojů se uskutečňuje vodivým spojením pólů s opačnou polaritou. Prakticky se používá např. v plochých bateriích (3 suché články = 3 x 1,5 V = 4,5 V), v kapesních svítilnách (sériové zapojení více baterií), v automobilových akumulátorech (6 jednoduchých akumulátorů = 6 x 2 V = 12 V), ap.

### Paralelní zapojení zdrojů

Paralelním zapojením dvou a více zdrojů se nezvyšuje elektromotorické napětí, ale celkový elektrický výkon zdrojů, které jsou schopny dodávat při stejném napětí větší elektrický proud.

Důležitou podmínkou je stejná velikost elektromotorických napětí jednotlivých zdrojů, aby nedocházelo k tomu, že silnější zdroj bude způsobovat elektrický proud opačného směru ve slabším zdroji. To by představovalo ztráty elektrické energie, v chemických zdrojích by to mohlo způsobit nežádoucí chemické změny.

Paralelní zapojení se uskutečňuje vodivým spojením pólů se stejnou polaritou. Praktické použití je v rozvětvených elektrických obvodech, kde se elektrický proud rozděluje do více větví a je třeba, aby celkový elektrický proud dodávaný zdrojem měl dostatečnou velikost

## Literatura

- Krejčiřík Alexander: Napájecí zdroje 1 - základní zapojení analogových a spínaných napájecích zdrojů, 2002 ISBN 80-86056-02-3

- Krejčiřík Alexander: Napájecí zdroje 2 - integrované obvody ve spínaných zdrojích, 2002 ISBN 80-86056-03-1

# Elektrický vodič

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Elektrický vodič je látka, která vede elektrický proud. Elektrický vodič musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem, nejčastěji elektrony, příp. kladné nebo záporné ionty.

V elektrotechnice se slovem vodič také rozumí vodivý drát, kabel, pásek nebo lanko, které se použijí pro vodivé propojení součástek v elektrickém obvodu.

Obsah 1 Dělení vodičů 2 Vodivost a odpor vodiče 2.1 Závislost vodivosti a odporu na teplotě 2.2 Zahřívání vodičů 2.3 Dobré vodiče 2.4 Nevhodné vodiče 3 Související články

## Dělení vodičů

Podle mechanismu vedení elektrického proudu dělíme vodiče na 2 skupiny :

- vodiče 1. řádu (kovy a uhlík ve formě grafitu)

El. proud přenáší volné elektrony. Vodiče se při průchodu el. proudu chemicky nemění

- vodiče 2. řádu (roztoky a taveniny = elektrolyty)

Proud přenášejí el. nabité částice zvané ionty. Jejich pohybem dochází k přenosu hmoty a chemickým změnám. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže i vodivost je nižší.

## Vodivost a odpor vodiče

Schopnost vodiče vést elektrický proud vyjadřuje veličina elektrická vodivost, což je převrácená hodnota elektrického odporu. Jednotkovou vodivost látky (vodivost 1 m vodiče o průřezu 1 m²) udává veličina konduktivita látky, převrácenou hodnotou (jednotkový odpor vodiče) udává veličina rezistivita látky.

Vodivost G, resp. odpor R vodiče lze z jeho vlastností vypočítat podle vztahu

, resp. ,

kde σ je konduktivita vodiče, ρ je rezistivita vodiče, S je obsah průřezu vodiče, l je délka vodiče.

### Závislost vodivosti a odporu na teplotě

Vodivost, resp. odpor vodičů závisí na teplotě. S rostoucí teplotou klesá vodivost, resp. stoupá odpor vodičů. To lze vysvětlit tepelným pohybem těch částic ve vodiči, které se neúčastní elektrického proudu, ale brání volným nabitým částicím v jejich pohybu.

Změnu odporu ΔR na teplotě popisuje vztah		ΔR = R0αΔt,

kde R0 je počáteční odpor vodiče, α je teplotní součinitel odporu, Δt je rozdíl teplot.

Závislost vodivosti a odporu na teplotě odlišuje elektrické vodiče od polovodičů, u kterých je tato závislost opačná.

Při ochlazení některých látek na teplotu blízkou absolutní nule dojde k jevu nazývanému supravodivost, kdy odpor náhle poklesne na nulu. Takové látky se nazývají supravodiče.

### Zahřívání vodičů

Každý vodič se průchodem elektrického proudu zahřívá, elektrická energie se mění na teplo, které se nazývá Jouleovo teplo. Množství tepla Q se vypočte např. vztahem 

Q = R.I2.t , 

kde R je odpor vodiče, t je čas, po který elektrický proud I protéká vodičem.

### Dobré vodiče

Dobré vodiče (s velkou vodivostí, resp. malým odporem) se zahřívají málo, nedochází k velkým ztrátám elektrické energie. Je vhodné je použít např. na přívodní vodiče.

Mezi dobré vodiče patří:

| látka | rezistivita [10-6 Ω.m] |
| --- | --- |
| stříbro | 0,0016 |
| měď | 0,0178 |
| zlato | 0,022 |
| hliník | 0,027 |

V elektrotechnice se velmi často používá elektrotechnická měď.

- ČSN42001 E Cu 99,9 RCu = 0,01786 Ω.mm²/m

- ČSN42002 E Cu 99,9 RCu = 0,01724 Ω.mm²/m při 20 °C

Závislost odporu na teplotě: 	RCu(θ) = RCu·(234,5+θ)/(234,5+20),

kde θ je teplota ve °C.

### Nevhodné vodiče

Špatné vodiče (s malou vodivostí, resp. velkým odporem) se zahřívají hodně, ve vodiči vzniká velké množství tepla. Takové vodiče se používají např. jako topné spirály v tepelných elektrických spotřebičích. Někdy se též označují jako odporové vodiče.

Mezi špatné vodiče patří:

| látka | rezistivita [10-6 Ω.m] |
| --- | --- |
| nikelin | 0,38 – 0,42 |
| konstantan | 0,50 |
| chromnikl | 1,1 |
| uhlík | 60 |

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_obvod#Z.C3.A1kladn.C3.AD_.C4.8D.C3.A1sti_elektrick.C3.A9ho_obvodu